## Slide 1
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
Contenido básico
Agregación de fotos
Orientación de fotos
Creación de nube de puntos densa
Generación de malla
Creación de modelo de elevación
Creación de orto mosaico
Aprenderemos técnicas fotogramétricas aplicadas a fotografías aéreas de drones y obtendremos un orto mosaico.

## Slide 2
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
6.- Creación del ortomosaico
Mosaico de fotografías aéreas tomadas por un sensor abordo del drone, orto corregido.
Ir a FLUJO de TRABAJO/ Crear Ortomosaico.
Establecer el tipo de proyección y sistema de coordenada.
Definir superficie “Modelo digital de elevaciones”.
Utilizar en resolución espacial con solo 2 decimales.
Cliquear en aceptar para la ejecución de la alineación.
Pasos:

## Slide 3
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6A
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
Ir al menú desplegable “Flujo de trabajo” / Crear ortomosaico.
6A.- Creación del ortomosaico

## Slide 4
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6B
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
Establecer el sistema de coordenadas y la proyección cartográfica.
6B.- Establecimiento del Sistema de coordenadas.

## Slide 5
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6C
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
Establecer en el apartado “Parámetros” la superficie para el ortomosaico, indicando el Modelo digital de elevación.
6C.- Establecimiento de la superficie.

## Slide 6
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6D
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
Establecer la resolución espacial o tamaño del pixel con solo dos (2) decimales. A mayor resolución mayor requerimiento de equipo y tiempo.
6D.- Establecimiento de la resolución espacial.

## Slide 7
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6E
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
6E.- Ortomosaico.
Resultados de la creación del Ortomosaico

## Slide 8
Tecnología al servicio del ambiente y la agricultura
I.6F
Cursos
www.campoambiente.com campoambiente@gmail.com
FOTOGRAMETRÍA CON IMÁGENES TOMADAS POR DRONES
6F.- Ortomosaico.
Llegamos al final de este curso. Si deseas consultar el curso completo, sigue nuestras redes sociales y visita nuestra pagina WEB. Allí encontraras mas información.
Gracias por su atención…..